Konsequent konzipiert für die Fabrikautomation!

Jetzt erhältlich: Die ersten Modelle der robusten GigE-Industriekamera GigE uEye FA

Mit den Modellen UI-5260FA und UI-5280FA sind ab sofort die ersten Industriekameras aus der neuen GigE uEye FA Serie von IDS lieferbar.Die Kameras sind mit dem 2,3 MPixel CMOS-Sensor IMX249 bzw. dem 5 MPixel CMOS-Sensor IMX264 von Sony ausgestattet. Die GigE-Industriekameras mit PoE sind konsequent für die Fabrikautomation ausgelegt und entsprechend hart im Nehmen. Gehäuse, Steckverbinder, Objektivtuben und Kabel erfüllen die Anforderungen der Schutzart IP65/67 und schützen das Kamerasystem vor Schmutz, Staub, Spritzwasser oder Reinigungsmitteln sowie vor einem versehentlichen Verstellen der Objektive. Zu den Features gehören auch verschraubbare Anschlüsse und Power-Over-Ethernet für Einkabelbetrieb bis 100 Meter. Erhältlich sind die Kameras wahlweise mit der bewährten IDS Software Suite oder künftig auch mit GigE Vision Firmware.

Das Modell UI-5260FA mit dem 2,35 MPixel CMOS-Sensor IMX249 von Sony bietet die gängigen Bildformate 4:3 und 16:9. Sie erreicht bei voller Auflösung von 1936 x 1216 Pixel 47 Bilder pro Sekunde und schöpft damit die GigE-Bandbreite voll aus. Mit ihrem außergewöhnlich hohen Dynamikbereich und dem hervorragendem Signal-Rausch-abstand sorgt sie für kontrastreiche und nahezu rauschfreie Bilder, die selbst bei schwachen oder wechselnden Lichtverhältnissen überzeugen.

Mit dem 2/3“ Global Shutter CMOS-Sensor IMX264 (5 MPixel) erfüllt die UI-5280FA höchste Anforderungen an Lichtempfindlichkeit und Dynamik bei gleichzeitig sehr geringem Dunkelrauschen. Die hohe NIR-Empfindlichkeit macht das für menschliche Augen Unsichtbare sichtbar und eine spezielle NIR-Sensorversion obsolet. Sie liefert Bilder im 4:3 Format mit einer Bildrate von 23 fps.

Im Mai 2017 folgen IDS zwei weitere Kameramodelle mit Global Shutter CMOS-Sensoren von Sony: Die UI-5270FA mit dem IMX265 Sensor (2045 x 1542 Pixel, 36 fps) - dem derzeit wohl besten CMOS-Bildsensor in der 3-Megapixel-Klasse – und die UI-5290FA mit dem IMX267 Sensor mit 8,9 MPixel Auflösung (4112 x 2176 Pixel); diese Kamera wird ihre Stärken vor allem in langsameren Machine-Vision-Anwendungen, die ein größeres Sichtfeld erfordern, ausspielen.

Alle neuen Modelle der GigE uEye FA Industriekamera-Serie werden mit der IDS Software Suite und künftig auch mit GigE Vision Firmware angeboten. Der Anwender hat also die Wahl, welche Vorteile er nutzen will. Das IDS-eigene Treiberpaket unterstützt die Features der CMOS-Sensoren optimal und bietet viele Sonderfunktionen, die das Anwendungsspektrum im Bereich der Fabrikautomation noch erweitern. Dazu zählen beispielsweise die Langzeitbelichtung bis 30 Sekunden, ein Sequencer-Modus für den Wechsel der Kameraparameter in Echtzeit und ein Line-Scan-Modus, der den Einsatz der Kameras als kostengünstige Alternative zu Zeilenkameras ermöglicht.

### PRESSEKONTAKT

IDS Imaging Development Systems GmbH
Oliver Senghaas
Dimbacher Str. 6-8, 74182 Obersulm 
T: +49 7134 96196-157 
F: +49 7134 96196-99
E: o.senghaas@ids-imaging.de
Web: www.ids-imaging.de